## Slide 1
Cartes Questions
Exemples : Séquences 4, 10, 13 et 14 - Terminale PCM

## Slide 2
Qu’appelle-t-on une source idéale de tension ?
Générateur qui délivre une tension constante (ne dépend pas de I )
Pour un panneau photovoltaïque: quel type d’énergie est reçue, produite et perdue ?
Rayonnante, électrique, thermique
Puissance reçue par un panneau de 1,5 m2 si l’éclairement est de 1000 W/m2 ?
P = 1000 x 1,5 = 1500 W
Pour un panneau photovoltaïque :
Plumineuse = 2000 W Pélec = 320 W
Rendement ?
Pour une pile: quel type d’énergie est reçue, produite et perdue ?
Exprimer 320 kWh en Joules
320 kWh = 320 x 103 Wh
= 320 x 103 x 3600 J = 1,15 x 109 J
Quel type de réaction a lieu à l’anode d’une pile ?
oxydation
Expression qui relie la capacité d’une pile Q et l’intensité du courant I ?
Durée de vie d’une pile ?
Q = 700 mAh I = 1,5 A
Loi des nœuds ?
A un nœud, somme des intensités de courants entrants = somme des intensités de courants sortants
Loi d’Ohm (avec les unités !)
Pour un conducteur ohmique :
(Volts V, Ohms , Ampère A
Puissance perdue par une résistance de 300  parcourue par 250 mA ? sous quelle forme?
P = RI2 = 300 x 0,2502 = 18,75 W (chaleur)
Comment se branche un voltmètre ? Bornes à utiliser ?
En dérivation. Bornes V et COM
Energie produite par un panneau photov. pendant 4 h ?
Plumineuse = 2000 W Pélec = 320 W
4 =1280 Wh
Ou E = 320 x 4 x 3600 = 4,6 x106 J
La capacité d’une pile est :
Q = 700 mAh
Exprimer Q en Coulombs.
Q = 700 mA.h = 0,700 A.h = 0,700 A x 1 h
Q = 0,700 A x 3600 s = 2520 C
chimique, électrique, thermique